11

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование допускается любым видом транспорта, с защитой упакованного груза от попадания атмосферных осадков.

Хранение должно производиться в транспортной таре или без неё, но в упаковке по п. 1.7 ТУ 6652-001-29494342-01. Не допускается в местах хранения присутствие кислотных и других паров, вредно действующих на материалы и упаковку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт осуществляет фирма-изготовитель ЗАО «ТехКом». Гарантируется соответствие домофона «ТехКом ДА-100» требованиям технических условий ТУ 6652-001-18336189-98 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Предприятие не несёт ответственности и не возмещает ущерб за физическое разрушение изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не   ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента реализации, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия – 5 лет.

Домофон «ТехКом ДА-100» имеет сертификат соответствия.

ЗАО «ТехКом»

141070  г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. 516-05-75, 513-24-10

Сервисная служба: т. 745-24-64

Монтажная служба: т/ф. 745-24-64

E-mail: texcom@podlipki.ru

http://www.zaotexkom.ru

ЗАО ( ТехКом(

ДОМОФОН МНОГОАБОНЕНТНЫЙ

ТехКом ДA-100

Техническое описание

Г. Королёв

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Многоабонентский домофон «ТехКом ДА-100» относится к системам ограничения доступа и предназначен для установки в жилых домах, административных зданиях, социально-бытовых учреждениях, обеспечивая надёжную защиту помещений от проникновения случайных посетителей.

Домофонная система предназначена для работы в следующих условиях:

-  температура воздуха –40°С до +50°С;

-  относительная влажность от 50% до 96% при 25°С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Блок вызова представляет собой устройство, лицевая панель которого выполнена из алюминиевого сплава, устанавливаемое на входной двери при помощи элементов крепления.

Кнопки вызывной панели выполнены из алюминиевого сплава с защитой от вдавливания.

Блок коммутации устанавливается в «слаботочном» отсеке шахты для прокладки телевизионных и телефонных кабелей.

Блок коммутации выполнен по схеме исключающей влияние переполюсовки на работу всей системы.

Блок вызова соединяется с блоком коммутации 4х - проводной линией.

Абонентские устройства (трубки) подключаются к блоку коммутации по координатно-матричной схеме.

Функциональные возможности домофона

Домофон обеспечивает:

-вызов абонента;

-дуплексную связь между посетителем и абонентом;

-разблокирование замка входной двери:

- от абонентского устройства;

- при нажатии кнопки выхода;

- с помощью PROXI-ключа ТК-13М;

- введением общего или индивидуального кода

-световую индикацию основных режимов работы;

-звуковое подтверждение нажатия кнопок;

-акустическую диагностику состояния линии связи (обрыв линии, короткое замыкание, плохо положенная трубка);

-автоматический переход в основной режим (режим «ОЖИДАНИЕ») при неправильном наборе кода абонента;

-программирование уровня громкости вызывного сигнала для каждого абонента индивидуально;

-возможность обновления информации в энергонезависимой памяти домофона.

10

11 -режим установка типа замка

После нажатия «11» на индикаторе отобразится «F11». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Нажать: «1» или «2»; и кнопку «В».

1 – соответствует замку без платы управления

2 – соответствует замку с платой управления или электромеханич.замку

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

12 - режим звукового подтверждения открывания двери ключом

В этом случае квартирное переговорное устройство сигнализирует одним коротким звуковым сигналом.

После нажатия «12» на индикаторе отобразится «F12». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Набрать номер квартиры и нажать «В» (индикация отсутствует). Нажать: «1» или «2»; и кнопку «В».

1 – соответствует включению данного режима

2 – данный режим отключен

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

Данная функция обеспечивается при поквартирном вводе ключей.

Архивирование и перезапись ключей

С помощью специального устройства (программатора) и прилагаемого к нему ПО можно создать архив зарегистрированных ключей в ПК с последующей перезаписью их из ПК в другой домофон. Устройство подключается к разъёму Х2 (см. рис. 4).

Х2

1

X1

Рис. 4. Расположение разъёмов на плате.

9

нажать «В» (индикация  отсутствует). Набрать номер квартиры и нажать «В» (индикация отсутствует). Нажать: «1» или «2»; и кнопку «В».

1 – соответствует включённой трубке

2 – соответствует выключенной трубке

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

5 - режим ввода уровней громкости вызывного сигнала

После нажатия кнопки «5» на индикаторе отобразится «F5». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Набрать номер квартиры и нажать «В» (индикация отсутствует). Нажать: «1», «2» или «3»; и кнопку «В».

1 – соответствует малой громкости

2 – соответствует средней громкости

3 – соответствует большой громкости

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

6 - режим ввода уровней громкости вызывной панели

После нажатия кнопки «6» на индикаторе отобразится «F6». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Нажать: «1» или «2»; и кнопку «В».

1 – соответствует малой громкости

2 – соответствует большой громкости

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

7 - режим запрета общего кода доступа

После нажатия кнопки «7» на индикаторе отобразится «F7». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Нажать: «1» или «2»; и кнопку «В».

1 – соответствует разрешению использования кода общего доступа

2 – соответствует запрету использования кода общего доступа

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

8 - режим  ввода или изменения индивидуальных кодов доступа

После нажатия кнопки «8» на индикаторе отобразится «F8». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Набрать номер квартиры и нажать кнопку «В» (индикация отсутствует). Далее набрать 4-х значный индивидуальный код доступа и подтвердить его нажатием кнопки «В» (индикация отсутствует). Значения индивидуальных кодов не должны начинаться с цифры «0». Операция проводится по мере необходимости.

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

9 - режим ввода общего кода

После нажатия кнопки «9» на индикаторе отобразится «F9». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Далее необходимо набрать 4х-значный общий код доступа и подтвердить его нажатием кнопки «В» (индикация отсутствует). Значение общего кода не должно начинаться с цифры «0». Операция проводится по мере необходимости.

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

10 - режим установки длительности открывания замка

После нажатия «10» на индикаторе отобразится «F10». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Далее необходимо набрать время открывания замка и нажать кнопку «В».

Время открывания замка устанавливается в единицах, 1 единица соответствует ¼ секунды. Пример: запись числа 40 соответствует 10 секундам открытия замка.

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

2

Технические характеристики

Максимальное количество абонентов                                                            99 Сопротивление шлейфа линии связи, не более, Ом                                    30 Расстояние надежного считывания ключей, см                                      1...1,5 Количество ключей ТК-13М, шт                                                                  1800 Напряжение питания, нестабилизированное, В                                       15-18 Потребляемая мощность (без электромагнитного замка), не более

режим ожидания, Вт                                                                                1,2

режим вызова (разговора), Вт                                                                3,0

Габаритные размеры блоков, не более:

блок вызова, мм                                                                        190х105х30

блок коммутации, мм                                                                  145х62х32

Масса блоков, не более

блок вызова, кг                                                                                      0,56

блок коммутации,  кг                                                                             0,12

Рекомендуемые АУ: ТК-01,УКП 8-11

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок вызова                                                                                             1 шт. Блок коммутации                                                                                         1 шт. Паспорт                                                                                                        1 экз. Крепёж                                                                                                    1 компл. Тара                                                                                                             1 кор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работающей системе в блоке вызова и блоке коммутации опасных для жизни напряжений нет!

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Перед установкой и монтажом системы необходимо изучить схему подключения (см. рис. 1).

Блок питания и блоки коммутации установите в удобном месте подъезда. По возможности исключите несанкционированный доступ.

Кнопку выхода (контакты нормально-разомкнутые) установите с внутренней стороны двери.

Каждое абонентское устройство (АУ) соединяется двухпроводной линией связи с блоком коммутации. Провод  АУ (+) соединяется с шиной десятков шлейфа связи, а провод (–) с шиной единиц. Например, АУ квартиры № 13 должно включиться между клеммами D1 и ЕЗ, АУ квартиры №2 должно включиться между клеммами D0 и Е2.

ВНИМАНИЕ! Не допускается переполюсовка абонентских устройств.

(При переполюсовке блок вызова реагирует как на отсутствие АУ. Работоспособность системы в целом не нарушается).

ВНИМАНИЕ! Не допускается прямое попадание  атмосферных осадков на блок вызова домофона и замок.

3

АУДИОДОМОФОН  ДА-100

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10

+18V       GND        КН         Key        +12V       GND         DL           AL        GND

БЛОК

ПИТАНИЯ

КН.

+12V –        +18V  –                                                                               ВЫХ.

+        –     GND   KEY

ЭЛЕКТРО-

МАГНИТНЫЙ

ЗАМОК с ПУ

+12V      –       DL      AL

КОММУТАТОР

E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0                      D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

к АУ

Рис. 1. Монтажная схема домофонной системы на базе аудиодомофона ДА-100 (электромагнитный замок с платой управления).

8

| 9 | Ввод или изменение общего кода |
| --- | --- |
| 10 | Установка времени открывания замка |
| 11 | Выбор типа замка |
| 12 | Звуковое подтверждение открывания двери ключом |

0 - режим ввода нового пароля для режима программирования

После нажатия кнопки «0» на индикаторе отобразится «F0». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Далее нужно набрать 4х-значный  код пароля и подтвердить его нажатием кнопки «В». Если вводился новый пароль, то его следует запомнить и вводить при последующем входе в режим программирования. Значение нового пароля не должно начинаться с цифры «0». Операция проводится при установке домофона и по мере необходимости.

ВНИМАНИЕ! При утрате пароля возможность дальнейшего перепрограммирования домофона, в том числе добавления PROXI-ключей будет утрачена, и восстановить её можно будет, только обратившись к изготовителю.

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

1 - режим ввода номера начальной квартиры

После нажатия кнопки «1» на индикаторе отобразится «F1». Затем нажать кнопку «В» (индикация отсутствует). Далее нужно набрать новое значение номера начальной квартиры и подтвердить нажатием кнопки «В». (Сдвиг возможен только на целое число десятков).

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

2 - режим стирания ключей

После нажатия кнопки «2» на индикаторе отобразится «F2». Затем нажать «В» (индикация отсутствует). Для стирания ключей, записанных по номеру квартиры, необходимо набрать номер квартиры и нажать кнопку «В». Стираются все данные о зарегистрированных ранее ключах для данной квартиры.

Для стирания ключей, записанных по общему списку, номер квартиры не вводится, надо дважды нажать кнопку «В».

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

3 - режим ввода (добавления) ключей

После нажатия кнопки «3» на индикаторе отобразится «F3». Затем нажать «В» (индикация отсутствует).

Поквартирный ввод ключей

Набрать номер квартиры и «В», затем приложить записываемый ключ, после считывания и регистрации которого прозвучит один звуковой сигнал. Если ключ уже зарегистрирован в вызывном блоке, прозвучат два звуковых сигнала, и домофон будет ожидать следующий ключ. Номер квартиры вводится перед каждым ключом.

Ввод ключей по общему списку

При отображении на индикаторе «F3» дважды нажать «В» и ввести ключи. Операция проводится при установке домофона и по мере необходимости.

Выход из режима – нажатие кнопки «Х» в течение 2-3 секунд.

4 - режим отключения трубки квартиры

После  нажатия  кнопки  «4»  на  индикаторе  отобразится  «F4».   Затем

7

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

К вызывному блоку могут быть подключены 99 абонентов с номерами от 1 до 99 , что не всегда удобно. Поэтому домофон оснащён системой сдвига физических номеров абонентов на целое число десятков в сторону увеличения, расширяющий диапазон номеров квартир абонентов до 999. Сдвиг диапазона номеров квартир осуществляется путём программирования числа начального номера квартиры. Начальный номер квартиры - целое число от 1 до 900.

Необходимые для этого сведения хранятся в энергонезависимой памяти. Кроме этих сведений в энергонезависимой памяти хранятся:

- общий и индивидуальные  коды;

- идентификационные коды PROXI-ключей;

- уровни громкости вызывного сигнала.

При изготовлении устанавливаются следующие значения:

Табл.№1

| Диапазон номеров квартир | от 0 до 99 |
| --- | --- |
| Пароль программирования | 1-2-3-4 |
| Общий код | отключен |
| Длительность открывания замка | 4 сек. |
| Индивидуальные коды | отключены |
| Уровни громкости сигнала вызова | уровень 3 |
| Память ключей ТК-13М | очищена |
| Громкость вызывной панели | максимальная |
| Тип замка | замок без ПУ |

Любой из этих параметров можно изменить.

Для входа в режим программирования необходимо одновременно нажать кнопки 2-5-8 и удерживать в течение нескольких секунд (кнопка 2 нажимается первой). Вход в режим программирования подтверждается высвечиванием на индикаторе « - - - - »

После этого следует ввести код 1-2-3-4 (заводская установка пароля программирования – табл. №1). При успешном вводе пароля на индикаторе высветится «F», при ошибочном пароле домофон перейдёт в режим ожидания. После ввода пароля следует выбрать режим (Табл. №2) и нажать кнопку «В».

Табл. №2

| Кнопка | Режим |
| --- | --- |
| 0 | Ввод нового пароля для входа в режим программирования |
| 1 | Ввод номера начальной квартиры |
| 2 | Стирание всех ключей квартиры и общих ключей |
| 3 | Ввод ключей |
| 4 | Отключение трубки квартиры |
| 5 | Ввод или изменение индивидуальных уровней громкости вызывного сигнала |
| 6 | Изменение уровня сигнала вызывной панели |
| 7 | Запрет общего кода |
| 8 | Ввод или изменение индивидуальных кодов |

4

АУДИОДОМОФОН  ДА-100

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10

+18V       GND        КН         Key        +12V       GND         DL           AL        GND

БЛОК

ПИТАНИЯ

КН.

+12V –        +18V  –                                                                               ВЫХ.

ЭЛЕКТРО-

МАГНИТНЫЙ

ЗАМОК (без

электроники)

+12V      –       DL      AL

КОММУТАТОР

E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0                      D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

к АУ

Рис. 2. Монтажная схема домофонной системы на базе аудиодомофона ДА-100 (электромагнитный замок без платы управления).

5

АУДИОДОМОФОН  ДА-100

1             2             3             4             5             6             7             8             9            10

+18V       GND        КН         Key        +12V       GND         DL           AL        GND

БЛОК

ПИТАНИЯ

КН.

+12V –        +18V  –                                                                               ВЫХ.

+             –

ЭЛЕКТРО-

МЕХАНИЧЕ-

СКИЙ ЗАМОК

+12V      –       DL      AL

КОММУТАТОР

E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0                      D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

к АУ

Рис. 3. Монтажная схема домофонной системы на базе аудиодомофона ДА-100 (электромеханический замок).

6

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ДОМОФОНА

После установки системы и проверки правильности монтажа между блоком вызова (БВ), блоком коммутации, блоком питания (БП) и замком трубку (далее АУ) подсоединить к контакту шины десятков и любому контакту шины единиц с соблюдением полярности его включения.

Установите АУ в держатель.

Включите блок питания. На блоке вызова должен загореться светодиод красным светом, система перейдёт в дежурный режим.

Нажмите кнопку «Х» (СБРОС).

Наберите номер квартиры, к которой подключено АУ и нажмите кнопку «В» (ВЫЗОВ). Блок вызова должен выдавать сигналы, дублирующие звуковые  посылки в АУ.

Снимите АУ с держателя и проверьте звуковой тракт по громкости звучания. Нажмите на кнопку открывания двери на АУ. Замок должен разблокироваться с сопровождением дублирующего звукового сигнала и включением зелёного светодиода. Положите трубку. Домофон должен перейти в дежурный режим (световая индикация отсутствует, горит красный светодиод).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для вызова абонента наберите номер требуемой квартиры и нажмите кнопку «В». При паузе 20 секунд и более, домофон возвратится в дежурный режим.

Динамик блока вызова будет дублировать звуковые посылки сигнала вызова.

При снятии абонентом АУ посетитель сообщает о себе.

Для разблокирования замка входной двери абонент должен в режиме разговора нажать кнопку открывания двери, расположенную на АУ.

Для перевода домофона в дежурный режим абоненту достаточно положить  АУ.

При ошибке набора необходимо нажать кнопку «Х» (СБРОС) и повторить набор.

При наборе номера квартиры, в которой не установлена АУ или произошёл обрыв линии, при коротком замыкании в линии, блок вызова воспроизводит диагностические сигналы.

Для открывания замка входной двери при помощи ключа ТК-13М, необходимо кратковременно поднести зарегистрированный ключ к считывателю блока вызова.

ФУНКЦИИ КОДОВОГО ЗАМКА

Вызывной блок домофона выполняет функции кодового замка, причём имеет режимы общего кода и индивидуальных программируемых кодов.

Для открывания двери общим кодом необходимо нажать кнопку «0» и  набрать на вызывном блоке последовательность из 4-х цифр, например:  8-7-3-4 . Если это правильный код, дверь откроется.

Чтобы воспользоваться своим индивидуальным кодом, необходимо набрать следующую последовательность: «В», <номер квартиры>, «В» – на знаковом индикаторе отобразится слово «cod», после чего набирается 4-значный код. Пример: «В» 12 «В» 4-значный код – для входа в 12 квартиру по индивидуальному коду.